## Slide 1: CHƯƠNG 5: TCP/IP
Khái niệm về TCP và IP
Mô hình tham chiếu TCP/IP
So sánh OSI và TCP/IP
Các giao thức trong mô hình TCP/IP
Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ
NAT
Mạng con và kỹ thuật chia mạng con
Bài tập

## Slide 2: Khái niệm về TCP và IP
TCP (Transmission Control Protocol) là giao thức thuộc tầng vận chuyển và là một giao thức có kết nối (connected-oriented).
IP (Internet Protocol) là giao thức thuộc tầng mạng của mô hình OSI và là một giao thức không kết nối (connectionless).

## Slide 3: Mô hình tham chiếu TCP/IP

## Slide 4: Lớp ứng dụng
Kiểm soát các giao thức lớp cao, các chủ đề về trình bày, biểu diễn thông tin, mã hóa và điều khiển hội thoại. Đặc tả cho các ứng dụng phổ biến.

## Slide 5: Lớp vận chuyển
Cung ứng dịch vụ vận chuyển từ host nguồn đến host đích. Thiết lập một cầu nối luận lý giữa các đầu cuối của mạng, giữa host truyền và host nhận.

## Slide 6: Lớp Internet
Mục đích của lớp Internet là chọn đường đi tốt nhất xuyên qua mạng cho các gói dữ liệu di chuyển tới đích. Giao thức chính của lớp này là Internet Protocol (IP).

## Slide 7: Lớp truy nhập mạng
Định ra các thủ tục để giao tiếp với phần cứng mạng và truy nhập môi trường truyền. Có nhiều giao thức hoạt động tại lớp này

## Slide 8: So sánh mô hình OSI và TCP/IP
Giống nhau
  Đều phân lớp chức năng
  Đều có lớp vận chuyển và lớp mạng.
  Chuyển gói là hiển nhiên.
  Đều có mối quan hệ trên dưới, ngang hàng.
Khác nhau
  TCP/IP gộp lớp trình bày và lớp phiên vào lớp ứng dụng.
  TCP/IP gộp lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu vào lớp truy nhập mạng.
  TCP/IP đơn giản vì có ít lớp hơn.
  OSI không có khái niệm chuyển phát thiếu tin cậy ở lớp 4 như UDP của TCP/IP

## Slide 9: Các giao thức trong mô hình TCP/IP

## Slide 10: Lớp ứng dụng
FTP (File Transfer Protocol): là dịch vụ có tạo cầu nối, sử dụng TCP để truyền các tập tin giữa các hệ thống.
TFTP (Trivial File Transfer Protocol): là dịch vụ không tạo cầu nối, sử dụng UDP. Được dùng trên router để truyền các file cấu hình và hệ điều hành.
NFS (Network File System): cho phép truy xuất file đến các thiết bị lưu trữ ở xa như một đĩa cứng qua mạng.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): quản lý hoạt động truyền e-mail qua mạng máy tính.

## Slide 11: Lớp ứng dụng
Telnet (Terminal emulation): cung cấp khả năng truy nhập từ xa vào máy tính khác. Telnet client là host cục bộ, telnet server là host ở xa.
SNMP (Simple Network Management): cung cấp một phương pháp để giám sát và điều khiển các thiết bị mạng.
DNS (Domain Name System): thông dịch tên của các miền (Domain) và các node mạng được công khai sang các địa chỉ IP.

## Slide 12: Các cổng phổ biến dùng cho các giao thức lớp ứng dụng

## Slide 13: Lớp vận chuyển
TCP và UDP (User Datagram Protocol):
  Phân đoạn dữ liệu ứng dụng lớp trên.
  Truyền các segment từ một thiết bị đầu cuối này đến thiết bị đầu cuối khác
Riêng TCP còn có thêm các chức năng:
  Thiết lập các hoạt động end-to-end.
  Cửa sổ trượt cung cấp điều khiển luồng.
  Chỉ số tuần tự và báo nhận cung cấp độ tin cậy cho hoạt động.

## Slide 14: Khuôn dạng gói tin TCP

## Slide 15: Khuôn dạng gói tin UDP

## Slide 16: Lớp Internet
IP: không quan tâm đến nội dung của các gói nhưng tìm kiếm đường dẫn cho gói tới đích.
ICMP (Internet Control Message Protocol): cung cấp khả năng điều khiển và chuyển thông điệp.
ARP (Address Resolution Protocol): xác định địa chỉ lớp liên kết số liệu (MAC address) khi đã biết trước địa chỉ IP.
RARP (Reverse Address Resolution Protocol): xác định các địa chỉ IP khi biết trước địa chỉ MAC.

## Slide 17: Khuôn dạng gói tin IP
VER | IHL | Type of services | Total lenght | 
Identification |  |  | Flags | Fragment offset
Time to live |  | Protocol | Header checksum | 
Source address |  |  |  | 
Destination address |  |  |  | 
Options + Padding |  |  |  | 
Data |  |  |  | 

## Slide 18: ARP
S
I
E
M
E
N
S
N
I
X
D
O
R
F
S
I
E
M
E
N
S
N
I
X
D
O
R
F
Host A
Host B
IP Address: 128.0.10.4
HW Address: 080020021545
ARP Reply
ARP Request - Broadcast to all hosts
„What is the hardware address for IP address 128.0.10.4?“
S
I
E
M
E
N
S
N
I
X
D
O
R
F

## Slide 19: RARP

## Slide 20: Lớp truy nhập mạng
Ethernet
  Là giao thức truy cập LAN phổ biến nhất.
  Được hình thành bởi định nghĩa chuẩn 802.3 của IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
  Tốc độ truyền 10Mbps
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet

## Slide 21: Chuyển đổi giữa các hệ thống số
Hệ 2 (nhị phân): gồm 2 ký số 0, 1
Hệ 8 (bát phân): gồm 8 ký số 0, 1, …, 7
Hệ 10 (thập phân): gồm 10 ký số 0, 1, …, 9
Hệ 16 (thập lục phân): gồm các ký số 0, 1, …, 9 và các chữ cái A, B, C, D, E, F

## Slide 22: Chuyển đổi giữa hệ nhị phân sang hệ thập phân
101102 = (1 x 24) + (0 x 23) + (1 x 22) +
(1 x 21) + (0 x 20) = 16 + 0 + 4 + 2 + 0= 22

## Slide 23: Chuyển đổi giữa hệ thập phân sang hệ nhị phân
Đổi số 20110 sang nhị phân:
201 / 2 = 100 dư 1
100 / 2 = 50 dư 0
50 / 2 = 25 dư 0
25 / 2 = 12 dư 1
12 / 2 = 6 dư 0
6 / 2 = 3 dư 0
3 / 2 = 1 dư 1
1 / 2 = 0 dư 1
Khi thương số bằng 0, ghi các số dư theo thứ tự ngược với lúc xuất hiện, kết quả: 20110 = 110010012

## Slide 24: Chuyển đổi giữa hệ nhị phân sang hệ bát phân và thập lục phân
Nhị phân sang bát phân:
  Gom nhóm số nhị phân thành từng nhóm 3 chữ số tính từ phải sang trái. Mỗi nhóm tương ứng với một chữ số ở hệ bát phân.
  Ví dụ: 1’101’100 (2) = 154 (8)
Nhị phân sang thập lục phân:
  Tương tự như nhị phân sang bát phân nhưng mỗi nhóm có 4 chữ số.
  Ví dụ: 110’1100 (2) = 6C (16)

## Slide 25: Các phép toán làm việc trên bit
A | B | A and B
1 1 0 0 | 1 0 1 0 | 1 0 0 0

## Slide 26: Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ
Địa chỉ IP là địa chỉ có cấu trúc với một con số có kích thước 32 bit, chia thành 4 phần mỗi phần 8 bit gọi là octet hoặc byte.
Ví dụ:
  172.16.30.56
  10101100 00010000 00011110 00111000.
  AC 10 1E 38

## Slide 27: Địa chỉ IP và các lớp địa chỉ
Ðịa chỉ host là địa chỉ IP có thể dùng để đặt cho các interface của các host. Hai host nằm cùng một mạng sẽ có network_id giống nhau và host_id khác nhau.
Khi cấp phát các địa chỉ host thì lưu ý không được cho tất cả các bit trong phần host_id bằng 0 hoặc tất cả bằng 1.
Ðịa chỉ mạng (network address): là địa chỉ IP dùng để đặt cho các mạng. Phần host_id của địa chỉ chỉ chứa các bit 0. Ví dụ: 172.29.0.0
Ðịa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP được dùng để đại diện cho tất cả các host trong mạng. Phần host_id chỉ chứa các bit 1. Ví dụ: 172.29.255.255.

## Slide 28: Các lớp địa chỉ IP
Không gian địa chỉ IP được chia thành 5 lớp (class) A, B, C, D và E. Các lớp A, B và C được triển khai để đặt cho các host trên mạng Internet, lớp D dùng cho các nhóm multicast, còn lớp E phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

## Slide 29: Lớp A (Class A)
Dành 1 byte cho phần network_id và 3 byte cho phần host_id.

## Slide 30: Lớp A (Class A)
Bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là bit 0. Dạng nhị phân của octet này là 0xxxxxxx
Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 0 (=00000000(2)) đến 127 (=01111111(2)) sẽ thuộc lớp A.
Ví dụ: 50.14.32.8.

## Slide 31: Lớp A (Class A)
Byte đầu tiên này cũng chính là network_id, trừ đi bit đầu tiên làm ID nhận dạng lớp A, còn lại 7 bit để đánh thứ tự các mạng, ta được 128 (=27 ) mạng lớp A khác nhau. Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt là 0 và 127. Kết quả là lớp A chỉ còn 126 địa chỉ mạng, 1.0.0.0 đến 126.0.0.0.

## Slide 32: Lớp A (Class A)
Phần host_id chiếm 24 bit, nghĩa là có 224 = 16777216 host khác nhau trong mỗi mạng. Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt (phần host_id chứa toàn các bit 0 và bit 1). Còn lại: 16777214 host.
Ví dụ đối với mạng 10.0.0.0 thì những giá trị host hợp lệ là 10.0.0.1 đến 10.255.255.254.

## Slide 33: Lớp B (Class B)
Dành 2 byte cho phần network_id và 2 byte cho phần host_id.

## Slide 34: Lớp B (Class B)
Hai bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là 10. Dạng nhị phân của octet này là 10xxxxxx
Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 (=10000000(2)) đến 191 (=10111111(2)) sẽ thuộc về lớp B
Ví dụ: 172.29.10.1 .

## Slide 35: Lớp B (Class B)
Phần network_id chiếm 16 bit bỏ đi 2 bit làm ID cho lớp, còn lại 14 bit cho phép ta đánh thứ tự 16384 (=214) mạng khác nhau (128.0.0.0 đến 191.255.0.0).

## Slide 36: Lớp B (Class B)
Phần host_id dài 16 bit hay có 65536 (=216) giá trị khác nhau. Trừ đi 2 trường hợp đặc biệt còn lại 65534 host trong một mạng lớp B.
Ví dụ đối với mạng 172.29.0.0 thì các địa chỉ host hợp lệ là từ 172.29.0.1 đến 172.29.255.254.

## Slide 37: Lớp C (Class C)
Dành 3 byte cho phần network_id và 1 byte cho phần host_id.

## Slide 38: Lớp C (Class C)
Ba bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là 110. Dạng nhị phân của octet này là 110xxxxx
Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 192 (=11000000(2)) đến 223 (=11011111(2)) sẽ thuộc về lớp C.
Ví dụ: 203.162.41.235

## Slide 39: Các lớp địa chỉ IP

## Slide 40: Các lớp địa chỉ IP

## Slide 41: Các lớp địa chỉ IP
Lớp | Byte đầu tiên
A | 0xxxxxxx
B | 10xxxxxx
C | 110xxxxx
D | 1110xxxx
E | 11110xxx

## Slide 42: Các lớp địa chỉ IP
Địa chỉ mạng

## Slide 43: Các lớp địa chỉ IP
Địa chỉ broadcast

## Slide 44: Địa chỉ dành riêng
Private address: Địa chỉ dành riêng
Public address: Địa chỉ dùng chung

## Slide 45: NAT: Network Address Translation
Được thiết kế để tiết kiệm địa chỉ IP.
Cho phép mạng nội bộ sử dụng địa chỉ IP dành riêng.
Địa chỉ IP dành riêng sẽ được chuyển đổi sang địa chỉ dùng chung định tuyến được.
Mạng riêng được tách biệt và giấu kín IP nội bộ.
Thường sử dụng trên router biên của mạng một cửa.

## Slide 46: NAT
Địa chỉ cục bộ bên trong (Inside local address): Địa chỉ được phân phối cho các host bên trong mạng nội bộ.
Địa chỉ toàn cục bên trong (Inside global address): Địa chỉ hợp pháp được cung cấp bởi InterNIC (Internet Network Information Center) hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet, đại diện cho một hoặc nhiều địa chỉ nội bộ bên trong đối với thế giới bên ngoài.
Địa chỉ cục bộ bên ngoài (Outside local address): Địa chỉ riêng của host nằm bên ngoài mạng nội bộ.
Địa chỉ toàn cục bên ngoài (Outside global address): Địa chỉ công cộng hợp pháp của host nằm bên ngoài mạng nội bộ.

## Slide 47: NAT

## Slide 48: NAT
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
mạng cục bộ
(vd: mạng gia đình)
10.0.0.0/24
phần còn lại của
Internet
các Datagram với nguồn hoặc đích
trong mạng này có địa chỉ 10.0.0/24
Tất cả datagram đi ra khỏi mạng cục bộ có cùng một địa chỉ IP NAT là: 138.76.29.7,
với các số hiệu cổng nguồn khác nhau

## Slide 49: NAT
Mạng cục bộ chỉ dùng 1 địa chỉ IP đối với bên ngoài:
  không cần thiết dùng 1 vùng địa chỉ từ ISP: chỉ cần 1 cho tất cả các thiết bị
  có thể thay đổi địa chỉ các thiết bị trong mạng cục bộ mà không cần thông báo với bên ngoài
  có thể thay đổi ISP mà không cần thay đổi địa chỉ các thiết bị trong mạng cục bộ
  các thiết bị trong mạng cục bộ không nhìn thấy, không định địa chỉ rõ ràng từ bên ngoài (tăng cường bảo mật)

## Slide 50: NAT
Hiện thực: NAT router phải:
  các datagram đi ra: thay thế (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) mọi datagram đi ra bên ngoài bằng (địa chỉ NAT IP và số hiệu cổng nguồn mới)
    . . . các clients/servers ở xa sẽ dùng (địa chỉ NAT IP và số hiệu cổng nguồn mới) đó như địa chỉ đích
  ghi nhớ (trong bảng chuyển đổi NAT) mọi cặp chuyển đổi (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) sang (địa chỉ NAT IP và số hiệu cổng nguồn mới)
  các datagram đi đến: thay thế (địa chỉ NAT IP và số hiệu cổng nguồn mới) trong các trường đích của mọi datagram đến với giá trị tương ứng (địa chỉ IP và số hiệu cổng nguồn) trong bảng NAT

## Slide 51: NAT
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: host 10.0.0.1
gửi datagram đến
128.119.40.186, 80
bảng chuyển đổi NAT
địa chỉ phía WAN địa chỉ phía LAN
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT router
thay đổi địa chỉ từ
10.0.0.1, 3345 ->
138.76.29.7, 5001
cập nhật bảng
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: phản hồi đến địa chỉ :
đích 138.76.29.7, 5001
4: NAT router
thay đổi địa chỉ datagram
đích từ
138.76.29.7, 5001 -> 10.0.0.1, 3345

## Slide 52: NAT
Trường số hiệu cổng 16-bit:
  Cho phép 60000 kết nối đồng thời chỉ với một địa chỉ phía WAN
NAT còn có thể gây ra tranh luận:
  các router chỉ xử lý đến lớp 3
  vi phạm thỏa thuận end-to-end
    những người thiết kế ứng dụng phải tính đến khả năng NAT, vd: ứng dụng P2P
  sự thiếu thốn địa chỉ IP sẽ được giải quyết khi dùng IPv6

## Slide 53: Mạng con

## Slide 54: Mạng con

## Slide 55: Kỹ thuật chia mạng con
Mượn một số bit trong phần host_id ban đầu để đặt cho các mạng con
Cấu trúc của địa chỉ IP lúc này sẽ gồm 3 phần: network_id, subnet_id và host_id.

## Slide 56: Kỹ thuật chia mạng con
Số bit dùng trong subnet_id tuỳ thuộc vào chiến lược chia mạng con. Tuy nhiên số bit tối đa có thể mượn phải tuân theo công thức:
Số lượng bit tối đa có thể mượn:
  Lớp A: 22 (= 24 – 2) bit -> chia được 222 = 4194304 mạng con
  Lớp B: 14 (= 16 – 2) bit -> chia được 214 = 16384 mạng con
  Lớp C: 06 (= 8 – 2) bit -> chia được 26 = 64 mạng con
Subnet_id <= host_id - 2

## Slide 57: Kỹ thuật chia mạng con
Số bit trong phần subnet_id xác định số lượng mạng con. Với số bit là x thì 2x là số lượng mạng con có được.
Ngược lại từ số lượng mạng con cần thiết theo nhu cầu, tính được phần subnet_id cần bao nhiêu bit. Nếu muốn chia 6 mạng con thì cần 3 bit (23=8), chia 12 mạng con thì cần 4 bit (24>=12).

## Slide 58: Một số khái niệm mới
Ðịa chỉ mạng con (địa chỉ đường mạng): gồm cả phần network_id và subnet_id, phần host_id chỉ chứa các bit 0
Ðịa chỉ broadcast trong một mạng con: tất cả các bit trong phần host_id là 1.
Mặt nạ mạng con (subnet mask): tất cả các bit trong phần host_id là 0, các phần còn lại là 1.

## Slide 59: Quy ước ghi địa chỉ IP
Nếu có địa chỉ IP như 172.29.8.230 thì chưa thể biết được host này nằm trong mạng nào, có chia mạng con hay không và có nếu chia thì dùng bao nhiêu bit để chia. Chính vì vậy khi ghi nhận địa chỉ IP của một host, phải cho biết subnet mask của nó
Ví dụ: 172.29.8.230/255.255.255.0 hoặc 172.29.8.230/24 (có nghĩa là dùng 24 bit đầu tiên cho NetworkID).

## Slide 60: Kỹ thuật chia mạng con
Thực hiện 3 bước:
  Bước 1: Xác định lớp (class) và subnet mask mặc nhiên của địa chỉ.
  Bước 2: Xác định số bit cần mượn và subnet mask mới, tính số lượng mạng con, số host thực sự có được.
  Bước 3: Xác định các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng

## Slide 61: Bài tập 1
Cho địa chỉ IP sau: 172.16.0.0/16.
Hãy chia thành 8 mạng con và có tối thiểu 1000 host trên mỗi mạng con đó.

## Slide 62: Bước 1: Xác định class và subnet mask mặc nhiên
Giải:
Địa chỉ trên viết dưới dạng nhị phân
10101100.00010000.00000000.00000000
Xác định lớp của IP trên:
  Lớp B
Xác định Subnet mask mặc nhiên:
  255.255.0.0

## Slide 63: Bước 2: Số bit cần mượn…
Cần mượn bao nhiêu bit:
  N = 3, bởi vì:
    Số mạng con có thể: 23 = 8.
    Số host của mỗi mạng con có thể:
    216–3 – 2 = 213 - 2 > 1000.
Xác định Subnet mask mới:
  11111111.11111111.11100000.00000000
  hay 255.255.224.0

## Slide 64: Bước 3: Xác định vùng địa chỉ host
STT | Subnet | Vùng Host | Broadcast
1 | 172.16.0.0 | 172.16.0.1 -172.16.31.254 | 172.16.31.255
2 | 172.16.32.0 | 172.16.32.1 -172.16.63.254 | 172.16.63.255
… | … | … | …
7 | 172.16.192.0 | 172.16.192.1 – 172.16.223.254 | 172.16.223.255
8 | 172.16.224.0 | 172.16.224.1 – 172.16.255.254 | 172.16.255.255
10101100.00010000.00000000.00000000
10101100.00010000.00000000.00000001
Đến
10101100.00010000.00011111.11111110
10101100.00010000.00011111.11111111
10101100.00010000.00100000.00000000
10101100.00010000.00100000.00000001
Đến
10101100.00010000.00111111.11111110
10101100.00010000.00111111.11111111

## Slide 65: Bài tập 2
Cho 2 địa chỉ IP sau:
  192.168.5.9/28
  192.168.5.39/28
  Hãy cho biết các địa chỉ network, host của từng IP trên?
  Các máy trên có cùng mạng hay không ?
  Hãy liệt kê tất cả các địa chỉ IP thuộc các mạng vừa tìm được?

## Slide 66: Địa chỉ IP thứ nhất: 192.168.5.9/28
Chú ý: 28 là số bit dành cho NetworkID
IP (thập phân) | 192 | 168 | 5 | 9
IP (nhị phân) | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 00001001

## Slide 67: Thực hiện AND địa chỉ IP với Subnet mask
IP | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 00001001
Subnet mask | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11110000
Kết quả AND | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 00000000

## Slide 68: Chuyển IP sang dạng thập phân
Kết quả AND | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 00000000
Net ID | 192 | 168 | 5 | 0
Host ID |  |  |  | 9
00001001

## Slide 69: Địa chỉ IP thứ hai: 192.168.5.39/28
IP | 192 | 168 | 5 | 39
IP (nhị phân) | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 00100111
Subnet Mask | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11110000
AND | 11000000 | 10101000 | 00000101 | 00100000
NetworkID | 192 | 168 | 5 | 32
HostID |  |  |  | 7

## Slide 70: Hai địa chỉ trên có cùng mạng?
192.168.5.9/28
192.168.5.39/28
Net ID của địa chỉ thứ 1 | 192 | 168 | 5 | 0
Net ID của địa chỉ thứ 2 | 192 | 168 | 5 | 32
Kết luận: Hai địa chỉ trên không cùng mạng

## Slide 71: Liệt kê tất cả các địa chỉ IP
Mạng tương ứng với IP | Vùng địa chỉ HostID với dạng nhị phân | Vùng địa chỉ HostID với dạng thập phân
1 | 11000000.10101000.00000101.00000001 Đến 11000000.10101000.00000101.00001110 | 192.168.5.1/28 Đến 192.168.5.14/28
2 | 11000000.10101000.00000101.00100001 Đến 11000000.10101000.00000101.00101110 | 192.168.5.33/28 Đến 192.168.5.46/28

## Slide 72: Bài tập 3
Hãy xét đến một địa chỉ IP class B, 139.12.0.0, với subnet mask là 255.255.0.0. Một Network với địa chỉ thế này có thể chứa 65534 nodes hay computers. Đây là một con số quá lớn, trên mạng sẽ có đầy broadcast traffic. Hãy chia network thành 5 mạng con.

## Slide 73: Bước 1: Xác định Subnet mask
Để chia thành 5 mạng con thì cần thêm 3 bit (vì 23 > 5).
Do đó Subnet mask sẽ cần: 16 (bits trước đây) + 3 (bits mới) = 19 bits
Địa chỉ IP mới sẽ là 139.12.0.0/19 (để ý con số 19 thay vì 16 như trước đây).

## Slide 74: Bước 2: Liệt kê ID của các Subnet mới
Subnet mask với dạng nhị phân | Subnet mask với dạng thập phân
11111111.11111111.11100000.00000000 | 255.255.224.0

## Slide 75: NetworkID của bốn Subnets mới
TT | Subnet ID với dạng nhị phân | Subnet ID với dạng thập phân
1 | 10001011.00001100.00000000.00000000 | 139.12.0.0/19
2 | 10001011.00001100.00100000.00000000 | 139.12.32.0/19
3 | 10001011.00001100.01000000.00000000 | 139.12.64.0/19
4 | 10001011.00001100.01100000.00000000 | 139.12.96.0/19
5 | 10001011.00001100.10000000.00000000 | 139.12.128.0/19

## Slide 76: Bước 3: Cho biết vùng địa chỉ IP của các HostID
TT | Dạng nhị phân | Dạng thập phân
1 | 10001011.00001100.00000000.00000001 10001011.00001100.00011111.11111110 | 139.12.0.1/19 - 139.12.31.254/19
2 | 10001011.00001100.00100000.00000001 10001011.00001100.00111111.11111110 | 139.12.32.1/19 - 139.12.63.254/19
3 | 10001011.00001100.01000000.00000001 10001011.00001100.01011111.11111110 | 139.12.64.1/19 -139.12.95.254/19
4 | 10001011.00001100.01100000.00000001 10001011.00001100.01111111.11111110 | 139.12.96.1/19 -139.12.127.254/19
5 | 10001011.00001100.10000000.00000001 10001011.00001100.10011111.11111110 | 139.12.128.1/19 -139.12.159.254/19

## Slide 77: Tính nhanh vùng địa chỉ IP
n – số bit làm subnet
Số mạng con: S = 2n
Số gia địa chỉ mạng con: M = 28-n (n≤8)
Byte cuối của IP địa chỉ mạng, ví dụ lớp C: (k-1)*M (với k=1,2,…)
Byte cuối của IP host đầu tiên, ví dụ lớp C: (k-1)*M + 1 (với k=1,2,…)
Byte cuối của IP host cuối cùng, ví dụ lớp C: k*M - 2 (với k=1,2,…)
Byte cuối của IP broadcast, ví dụ lớp C: k*M - 1 (với k=1,2,…)

## Slide 78: Ví dụ tính nhanh vùng địa chỉ IP
Cho địa chỉ: 192.168.0.0/24
Với n=4  M= 16 (= 28-4) 
  Network 1: 192.168.0.0. Host range: 192.168.0.1–192.168.0.14. Broadcast: 192.168.0.15
  Network 2: 192.168.0.16. Host range: 192.168.0.17–192.168.0.30. Broadcast: 192.168.0.31
  Network 3: 192.168.0.32. Host range: 192.168.0.33–192.168.0.46. Broadcast: 192.168.0.47
  Network 4: 192.168.0.48. Host range: 192.168.0.49–192.168.0.62. Broadcast: 192.168.0.63

## Slide 79: Bài tập 4
Cho địa chỉ IP: 102.16.10.107/12
  Tìm địa chỉ mạng con? Địa chỉ host
  Dải địa chỉ host có cùng mạng với IP trên?
  Broadcast của mạng mà IP trên thuộc vào?

## Slide 80: Bước: Tính subnet mask
102.16.10.107/12 
Subnet mask: 11111111.11110000.00000000.00000000
Byte đầu tiên chắc chắn khi dùng phép toán AND ra kết quả bằng 102  không cần đổi 102 sang nhị phân

## Slide 81: Trả lời câu hỏi 1: Địa chỉ mạng con?
Xét byte kế tiếp là: 16 (10)  00010000 (2)
Khi AND byte này với Subnet mask, ta được kết quả là: 00010000 (2)
Như vậy địa chỉ mạng con sẽ là:
102.16.0.0/12
Như vậy địa chỉ host sẽ là:
0.10.107

## Slide 82: Trả lời câu hỏi 2: Dải địa chỉ host? Broadcast?
Dải địa chỉ host sẽ từ:
01100110 00010000 00000000 00000001
(hay 102.16.0.1/12)
  Đến:
01100110 00011111 11111111 11111110
(hay 102.31.255.254/12)
Broadcast:
102.31.255.255/12

## Slide 83: Bài tập 5: Cho IP 172.19.160.0/21
Chia làm 4 mạng con
Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó

## Slide 84: Giải BT 5
Chia làm 4 mạng con nên phải mượn 2 bit
Do /21 nên 2 byte đầu tiên của IP đã cho không thay đổi. Xét byte thứ 3
160 = 10100000(2)
Phần 2 bit 00 là nơi ta mượn làm subnet

## Slide 85: Giải BT 5 (tt)
Xét byte thứ 3
Mạng con thứ 1: 10100000(2)
Mạng con thứ 2: 10100010(2)
Mạng con thứ 3: 10100100(2)
Mạng con thứ 4: 10100110(2)

## Slide 86: Giải BT 5 (tt)
Địa chỉ mạng | Dải địa chỉ host | Địa chỉ broadcast
172.19.160.0 | 172.19.160.1 đến 172.19.161.254 | 172.19.161.255
172.19.162.0 | 172.19.162.1 đến 172.19.163.254 | 172.19.163.255
172.19.164.0 | 172.19.164.1 đến 172.19.165.254 | 172.19.165.255
172.19.166.0 | 172.19.166.1 đến 172.19.167.254 | 172.19.167.255

## Slide 87: Bài tập 6: Cho IP 172.16.192.0/18
Chia làm 4 mạng con
Liệt kê các thông số gồm địa chỉ mạng, dãy địa chỉ host, địa chỉ broadcast của các mạng con đó

## Slide 88: Giải BT 6
Chia làm 4 mạng con nên phải mượn 2 bit
Do /18 nên 2 byte đầu tiên của IP đã cho không thay đổi. Xét byte thứ 3
192 = 11000000(2)
Phần 2 bit 00 là nơi ta mượn làm subnet

## Slide 89: Giải BT 6 (tt)
Xét byte thứ 3
Mạng con thứ 1: 11000000(2)
Mạng con thứ 2: 11010000(2)
Mạng con thứ 3: 11100000(2)
Mạng con thứ 4: 11110000(2)

## Slide 90: Giải BT 6 (tt)
Địa chỉ mạng | Dải địa chỉ host | Địa chỉ broadcast
172.16.192.0 | 172.16.192.1 đến 172.16.207.254 | 172.16.207.255
172.16.208.0 | 172.16.208.1 đến 172.16.223.254 | 172.16.223.255
172.16.224.0 | 172.16.224.1 đến 172.16.239.254 | 172.16.239.255
172.16.240.0 | 172.16.240.1 đến 172.16.255.254 | 172.16.255.255